/*  Programma voor bedienen en beveiligen van pont op modelbaan met DC-Car systeem.Beschrijving in De Modelbouwer 2015-10. Zie website www.modelbouwers.nl

Laat pont varen en schakelt (IR-)LED's aan en uit met hall sensoren

Lay out file referentie: Pontbeveiliging Lay out.pdf. Aansluitschema:  Schema Arduino pont.pdf

Software : Versie 1.1.4 Status: Definitief.

Onderdelen en aansluiten

* IR LED's van pin via weerstand aan aarde. Weerstand hangt af van voedingsspanning en reikwijdte

* Hall sensor aan pin met pull up weerstand van 10k

* H-Brug module voor aansturing DC motor. Tevens 5V uitgangsspanning.

* Arduino 4 relais schakelmodule, 5V, positief of negatief schakelend.

* DC-Car functiebouwsteen FB-SW

*/

// Geprogrammeerd door Spock

#define GERRIT	1

#ifdef GERRIT

#define 	HALLSENSORINA			2		//Sluit Hall sensor kade A ingang aan op pin 2

#define 	HALLSENSORINB			3		//Sluit Hall sensor kade B ingang aan op pin 3

#define 	HALLSENSORUIT			4		// Sluit beide uitgaande hallsensoren aan op pin 4

#define 	EINDSCHAKELAARA		5		 //Sluit eindschakelaar esa aan op pin 5

#define 	EINDSCHAKELAARB		6		//Sluit eindschakelaar esb aan op pin 6

#define 	IRSTOPINA					7		//Sluit relais van IR-LED (Stop) ingang A ira1 aan op pin 7

#define 	IRSTOPINB					8		//Sluit relais van IR-LED (Stop) ingang B irb1 aan op pin 8

#define 	IRSTOPKADE				9		// Sluit relais van IR-LED (Stop) kades B ir??? aan op pin 9

#define MOTORENABLEAPWM	10		// Sluit PMW aansluiting H-brug aan op pin 10

#define MOTORPIN1				11		// Sluit motor aansluiting 1 van H-brug aan op pin 11

#define MOTORPIN2				12		// Sluit motor aansluiting 2 van H-brug aan op pin 12

#define	PULSETIMESTOPIRLEDIN	2000L		// pulstijd ir in doorrijtijd

#define	VOERTUIGINRIJTIJD		4000L			// tijd om auto op pont te laten rijden

#define MOTORAANLOOPTIJD	4000L			// tijd van pont de afmeersnelheid in ms

#define	MOTORGASTERUG		7000L			// tijd van pont op volle snelheid in ms

#define MOTORUITLOOPTIJD	2000L			// tijd van pont op aanmeer medium snelheid in ms

#define MOTORSPEED_MAX	    64

#define MOTORSPEED_MID		48

#define MOTORSPEED_MIN		30

#endif

//#define RELAISNEGATIEFAKTIEF	1    // Bij negatiefschakelende relais de // weghalen aan begin van de regel

#ifdef RELAISNEGATIEFAKTIEF

#define RELAISLOW		HIGH

#define RELAISHIGH	LOW

#endif

#ifndef RELAISNEGATIEFAKTIEF

#define RELAISLOW		LOW

#define RELAISHIGH	HIGH

#endif

#define POS_KADEA	1

#define POS_KADEB	2

#define POS_VAREN	0

#define HEEN	0

#define WEER 1

#define KADEA	1

#define KADEB	2

struct sleepsensor {

int HSPin;

int HSState;		// State for reading Sleep sensor

int carleft;

int readingactive;

int sensorcount;

unsigned long	lastseenmillis;

unsigned long	startnullreadingMillis;

};

int irledin;

struct sleepsensor sleepina = {HALLSENSORINA,0,0,0,0,0,0};

struct sleepsensor sleepinb = {HALLSENSORINB,0,0,0,0,0,0};

struct sleepsensor sleepuit = {HALLSENSORUIT,0,0,0,0,0,0};

unsigned long currentMillis = 0;

unsigned long  stoptimeirledin = 0;

unsigned long  stoptimerrijin = 0;

unsigned long  motorgestartMillis = 0, motorschakelMillis=0;

// Pindefinities voor de motor

//

int enA = MOTORENABLEAPWM;

int in1 = MOTORPIN1;

int in2 = MOTORPIN2;

void setup_motor()

{

// zet alle motoraansturingpins als uitgang

pinMode(enA, OUTPUT);

pinMode(in1, OUTPUT);

pinMode(in2, OUTPUT);

}

void motoraan(byte direction,byte speed) {

if (direction) {

digitalWrite(in1, HIGH);

digitalWrite(in2, LOW);

} else

{

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, HIGH);

}

// set speed

analogWrite(enA, speed);

Serial.print("Snelheid : ");

Serial.println(speed);

}

void motoruit() {

digitalWrite(in1, LOW);

digitalWrite(in2, LOW);

}

// core sensor uitlezen (return waarde 0-1  0=no reading)

int readsleepsensor(struct sleepsensor *sleep)

{

int hsensor = 0;

if (sleep->HSPin) {

sleep->HSState = digitalRead(sleep->HSPin);

if (sleep->HSState == LOW) hsensor = 1;

}

return hsensor;

}

int leessleepsensor(struct sleepsensor *sleep, int minsilensetime, int minimumreading)

{

//	int j;

int calcsensor=0;

unsigned int absthreshold , maxsensorcount;

if (sleep->HSPin) {

if (sleep->readingactive == LOW) {

if (readsleepsensor(sleep)) {

// eerste keer dat er iets wordt gemeten in een nieuwe cyclus

sleep->sensorcount=0;

if (sleep->HSState == LOW) sleep->sensorcount++;

sleep->readingactive = HIGH;

sleep->startnullreadingMillis = currentMillis;

}

}

else {  // reading is active

if (readsleepsensor(sleep)) {

// sensor heeft iets getecteerd. Tellers verhogen en begintijd van timer ophogen

if (sleep->HSState == LOW) sleep->sensorcount++;

sleep->startnullreadingMillis = currentMillis;

sleep->readingactive = HIGH;

}

else { //reading is active en geen sensor gemeten

if (currentMillis - sleep->startnullreadingMillis >= minsilensetime) {

// tijd is verstreken

if (sleep->sensorcount > minimumreading) {

calcsensor = 1;

sleep->readingactive = LOW;

}

}

}

}

}

return calcsensor;

}

void IRstopkadeuit()

{

stopsignaalvanafkade(false);

Serial.println("Eindsensor gedetecteerd ");

}

int pontpositie() {

int j;

if (digitalRead(EINDSCHAKELAARA) == LOW)

j = POS_KADEA;

else {

if (digitalRead(EINDSCHAKELAARB) == LOW)

j = POS_KADEB;

else

j = POS_VAREN;

}

return j;

}

void ingangvoertuigstop(byte kade) {

if (kade == KADEA)

digitalWrite(IRSTOPINA,RELAISLOW);  // zet ir stop signaal KADEA AAN

else

digitalWrite(IRSTOPINB,RELAISLOW);  // zet ir stop signaal KADEB AAN

}

void ingangvoertuigdoorrijden(byte kade) {

if (kade == KADEA)

digitalWrite(IRSTOPINA,RELAISHIGH);  // zet ir stop signaal KADEA UIT

else

digitalWrite(IRSTOPINB,RELAISHIGH);  // zet ir stop signaal KADEB UIT

}

void stopsignaalvanafkade(int stopsignaal) {

if (stopsignaal)

digitalWrite(IRSTOPKADE,RELAISHIGH);

else

digitalWrite(IRSTOPKADE,RELAISLOW);

}

int overtochtstage = 0;

int 	overtochtaktief=false;

int voertuigdetected_a=false,voertuigdetected_b=false;

int   richting = HEEN;

int autooppont = false;

#define BEREKEN_OVERTOCHT	100

#define BEGIN_OVERTOCHT 	110

#define PONT_AAN_KADE		130

#define EINDE_OVERTOCHT		199

void overtochtafhandeling() {

switch (overtochtstage) {

case BEREKEN_OVERTOCHT: // bepaal oversteek aktie

switch (pontpositie()) {

case POS_VAREN:

Serial.println("Pont vaart");

break;

case POS_KADEA:

Serial.println("Pont aan kade A");

break;

case POS_KADEB:

Serial.println("Pont aan kade B");

break;

}

if ((voertuigdetected_a) && (voertuigdetected_b) &&  pontpositie()) {

// op beide kades staat een voertuig

if (pontpositie() == POS_KADEA) {

if (voertuigdetected_a) {

voertuigdetected_a=false;

richting = HEEN;

overtochtstage++;

}

else {

voertuigdetected_b=false;

richting = WEER;

overtochtstage++;

}

}

autooppont= true;

}

else {

if (voertuigdetected_a) {

// op kade A staat een voertuig

if  (pontpositie() == POS_KADEA) {

// pont aan goede kant

voertuigdetected_a=false;

richting = HEEN;

overtochtstage++;

autooppont = true;

}

else {

// pont aan verkeerde kant

richting = WEER;

overtochtstage = BEGIN_OVERTOCHT;

autooppont = false;

Serial.println("100: Pont leeg oversteken (A)");

}

}

if (voertuigdetected_b) {

// op kade B staat een voertuig

if (pontpositie() == POS_KADEB) {

// pont aan goed kant

voertuigdetected_b=false;

richting = WEER;

overtochtstage++;

autooppont = true;

}

else {

// pont aan overkant

richting = HEEN;

overtochtstage = BEGIN_OVERTOCHT;

autooppont = false;

Serial.println("100: Pont leeg oversteken (B)");

}

}

}

break;

case BEREKEN_OVERTOCHT +1:  // voertuig laten rijden

if (richting == HEEN)

ingangvoertuigdoorrijden(KADEA);  // zet ir stop signaal AAN

else

ingangvoertuigdoorrijden(KADEB);  // zet ir stop signaal AAN

Serial.println("Auto rijden");

stoptimeirledin = currentMillis + PULSETIMESTOPIRLEDIN;

stoptimerrijin = currentMillis + VOERTUIGINRIJTIJD;

overtochtstage++;

break;

case BEREKEN_OVERTOCHT + 2:  // zet ir ingang weer aan na verlopen timer

if (currentMillis > stoptimeirledin) {

if (richting == HEEN)

ingangvoertuigstop(KADEA);

else

ingangvoertuigstop(KADEB);

overtochtstage++;

}

break;

case BEREKEN_OVERTOCHT+3:  // zet IR Stop KADE aan na verlopen timer

if (currentMillis > stoptimerrijin) {

stopsignaalvanafkade(true);

overtochtstage = BEGIN_OVERTOCHT;

}

break;

case BEGIN_OVERTOCHT:  // BEGIN van de pont overtocht

// motor starten

motoraan(richting,MOTORSPEED_MID);

motorgestartMillis = currentMillis;

motorschakelMillis = motorgestartMillis + (unsigned long)MOTORAANLOOPTIJD;

overtochtstage++;

break;

case BEGIN_OVERTOCHT+1: // ---- naar volle snelheid

if (currentMillis > motorschakelMillis) {

motorschakelMillis = motorschakelMillis  + (unsigned long)MOTORGASTERUG;

motoraan(richting,MOTORSPEED_MAX);   // volle snelheid

overtochtstage++;

}

break;

case BEGIN_OVERTOCHT+2: // detecteer eindsensor en motorregeling---- weer rustig vaen na verloop timer

if (pontpositie()) {

overtochtstage = PONT_AAN_KADE;

}

else {

if (currentMillis > motorschakelMillis) {

motorschakelMillis = motorschakelMillis + MOTORUITLOOPTIJD;

motoraan(richting,MOTORSPEED_MID);   // matige snelheid

overtochtstage++;

}

}

break;

case BEGIN_OVERTOCHT+3: // detecteer eindsensor en motorregeling---- langzaam varen na verloop timer

if (pontpositie()) {

overtochtstage = PONT_AAN_KADE;

}

else {

if (currentMillis > motorschakelMillis) {

motoraan(richting,MOTORSPEED_MIN);   // minimum snelheid

overtochtstage++;

}

}

break;

case BEGIN_OVERTOCHT+4: // detecteer eindsensor en motorregeling---- minimale snelheid

if (pontpositie()) {

overtochtstage = PONT_AAN_KADE;

}

break;

case PONT_AAN_KADE:  // pont aan kade, auto weg laten rijden

motoruit();

IRstopkadeuit();

if (autooppont) {

overtochtstage ++;

Serial.println("Auto rijdt naar uitgang");

}

else {

overtochtstage = BEREKEN_OVERTOCHT;

Serial.println("Lege overtocht klaar");

}

break;

case PONT_AAN_KADE +1:  // wachten op uitrijsleepsensor

if (leessleepsensor(&sleepuit,100,200)) {  // 100ms minimale "rust" tijd. , minimal readingcount 200 uitkomst

Serial.println("Sleepsensoruit gedetecteerd ");

overtochtstage = EINDE_OVERTOCHT;

}

break;

case EINDE_OVERTOCHT:

overtochtstage = 0;

overtochtaktief=false;

Serial.println("Overtocht klaar");

break;

}

}

void setup()

{

Serial.begin(9600);

Serial.println("Pont");

if (sleepina.HSPin)  pinMode(sleepina.HSPin, INPUT_PULLUP);

if (sleepinb.HSPin)  pinMode(sleepinb.HSPin, INPUT_PULLUP);

if (sleepuit.HSPin)  pinMode(sleepuit.HSPin, INPUT_PULLUP);

if (EINDSCHAKELAARA)  pinMode(EINDSCHAKELAARA, INPUT_PULLUP);

if (EINDSCHAKELAARB)  pinMode(EINDSCHAKELAARB, INPUT_PULLUP);

if (IRSTOPINA)  pinMode(	IRSTOPINA, OUTPUT);

if (IRSTOPINB)  pinMode(	IRSTOPINB, OUTPUT);

if (IRSTOPKADE)  pinMode(	IRSTOPKADE, OUTPUT);

ingangvoertuigstop(KADEA);

ingangvoertuigstop(KADEB);

stopsignaalvanafkade(false);

setup_motor();

// als de pont niet aan de kade ligt, vaar naar de kade

if (pontpositie() == POS_VAREN) {

motoraan(WEER,MOTORSPEED_MIN);   // minimum snelheid

Serial.println("Pont niet aan kade");

while (pontpositie() == POS_VAREN) ;

motoruit();

Serial.println("Pont aan kade");

}

}

void loop() {

currentMillis= millis();

// lees de sleepuit sensor uit, is er een voetuig vertrokken -> afmelden van kruising

if (leessleepsensor(&sleepina,100,200)) {  // 100ms minimale "rust" tijd. , minimal readingcount 200 uitkomst ->

//	serial monitor

Serial.println("Sleepsensorin A gedetecteerd ");

voertuigdetected_a=true;

ingangvoertuigstop(KADEA);  // zet ir stop signaal AAN

}

if (leessleepsensor(&sleepinb,100,200)) {  // 100ms minimale "rust" tijd. , minimal readingcount 200 uitkomst ->

//	serial monitor

Serial.println("Sleepsensorin B gedetecteerd ");

voertuigdetected_b=true;

ingangvoertuigstop(KADEB);

}

if (!overtochtaktief) {

if ((voertuigdetected_a) || (voertuigdetected_b)) {

overtochtaktief= true;

overtochtstage = BEREKEN_OVERTOCHT;

}

}

else {

overtochtafhandeling();

}

}